## Slide 1
智能家居系统的设计与实现
答辩人：尤旋
指导老师：李涛
LOGO

## Slide 2
CONTENTS
CONTENTS
目录
01
02
03
04
研究的目的和意义
开发环境和关键技术
需求分析和可行性分析
系统设计与实现
CONTENTS

## Slide 3
PART 01
PART 01
01
研究的目的和意义
Purpose and significance of the study

## Slide 4
01
研究目的和意义
本论文针对传统智能家居系统布线困难、成本高昂和使用不便的问题，分析了CC2530开发板、传感器、ZigBee协议栈、网关、MySQL数据库、Android客户端等物联网技术的特点，在此基础上设计了以CC2530为主控制器，传感器为终端采集设备，家居电器为终端控制设备，服务器和数据库作为数据接收、处理、存储设备，Android客户端作为显示设备。用户可以通过手机APP实时查看家居的温度、湿度、烟雾浓度和光照强度，并使用手机远程操控风扇、电灯和蜂鸣器，同时用户也可以查看统计数据和并以Excel表格导出，如果出现异常情况，系统会自动启动蜂鸣器报警并用邮件通知用户。通过该系统的使用，提供给用户一个安全、智能、便捷、舒适的居住环境。
关键词：智能家居；ZigBee；网关；手机APP
智能家居系统的设计与实现

## Slide 5
PART 02
PART 02
02
开发环境和关键技术
Development environment and key technologies
开发环境
关键技术

## Slide 6
02
开发环境
1
2
3
4
硬件部分的代码编写集成环境
IAR
后台服务器的代码编写的集成开发环境
IDEA
Android客户端的代码编写的集成开发环境
AndroidStudio
一个支持HTTP协议的Web容器
Tomcat服务器
智能家居系统的设计与实现

## Slide 7
02
关键技术
1
2
3
4
美国TI公司专门为无线传感网数据通信而开发一款集成芯片
CC2530开发板
ZigBee是一种底层采用IEEE 802.15.4（无线个人区域网）标准无线网络协议
ZigBee技术
负责采集室内环境数据
传感器技术
常用家电和驱动电路
家电控制技术
智能家居系统的设计与实现
5
将硬件接入互联网的关键技术
网关技术

## Slide 8
02
CC2530开发板
智能家居系统的设计与实现
特点
01
适用于ZigBee协议
02
内置8051微控制器
03
支持不同功能的外部设备

## Slide 9
02
ZigBee技术
智能家居系统的设计与实现
二节5号电池就可以使单个ZigBee节点工作半年以上
低功耗
数据收发使用了碰撞避免和完全确认的机制，保证了ZigBee节点在数据传输过程中具有很高的可靠性
可靠性高
通常一个ZigBee节点在休眠状态下，可实现对上万个节点的数据传输和通信请求
连接节点多



## Slide 10
02
传感器技术
智能家居系统的设计与实现
1. DHT11温湿度传感器
2. MQ-2烟雾传感器
3. 光敏电阻传感器

## Slide 11
02
家电控制技术
智能家居系统的设计与实现
1. 蜂鸣器
2. 继电器和USB灯
3. 驱动和直流电机

## Slide 12
02
网关技术
智能家居系统的设计与实现
特点
01
ESP8266主控芯片+存储芯片
构成
02
自带的AT指令集，支持双向透传
03
体积小，功耗低，价格便宜
04
使用TCP协议与服务器通信
ESP-01s模块

## Slide 13
PART 03
PART 03
03
需求分析和可行性分析
Demand analysis and feasibility analysis
需求分析
可行性分析

## Slide 14
03
需求分析
智能家居系统的设计与实现
系统总体需求图

## Slide 15
03
可行性分析
操作可行性：
技术可行性：
经济可行性：
智能家居系统的设计与实现
硬件成本市场价格在二百左右，价格低廉。
硬件端、软件端技术成熟。
交互友好、符合用户的操作习惯。

## Slide 16
PART 04
PART 04
04
系统设计与实现
软件系统设计与实现
硬件系统设计与实现
System design and Implementation

## Slide 17
04
ZigBee最小电路设计
智能家居系统的设计与实现

## Slide 18
04
硬件接口电路设计
智能家居系统的设计与实现
1. DHT11温湿度传感器
2. MQ-2烟雾传感器
3. 光敏电阻传感器

## Slide 19
04
智能家居系统的设计与实现
4. 有源蜂鸣器
5. L9110s驱动电路和直流电机
硬件接口电路设计

## Slide 20
04
温湿度采集模块软件设计
int ReadTempAndHum(unsigned char *t , unsigned char *h){
InitGPIO(); //初始化引脚
if(PIN = = 1) { //收到采集信号；
t = getT (); //读取所需数值
hum = getH ();
}
return 0;
}
智能家居系统的设计与实现

## Slide 21
04
烟雾采集模块软件设计
int ReadSmokeDensity(unsigned char *density){ //读取烟雾浓度
InitGPIO(); //初始化引脚
unsigned char *a_density，d_density //新建模拟电压量、数字量电压数组
a_density = ReadADensity(); //读取模拟电压量
densityData = ADConvert(a_density); //AD转换为数字电压量
d _density[0] = densityData / 100 + '0';
d_density [1] = densityData /10 % 10 + '0';
d_density [2] = densityData % 10 + '0';
density = d_density(); //计算真实烟雾浓度
return 0;
}
智能家居系统的设计与实现

## Slide 22
04
风扇控制模块软件设计与实现
void InitPIN(){
P1DIR |= 0x0c; //初始化P14、P15
P1SEL &= ~0x0c;
}
void ControlDC(uchar PWM,uchar direction){ //控制风扇
InitPIN(); //初始化
DCMotor_PIN2 = direction; //设置旋转方向
pwm_duy = PWM; //设置PWM调制值
Init_Timer1(); //开始定时器，改变PWM的值
}
智能家居系统的设计与实现

## Slide 23
04
服务器数据处理模块设计
智能家居系统的设计与实现

## Slide 24
04
数据库概念结构设计
智能家居系统的设计与实现
1. 用户实体属性图
2. 传感器数据实体属性图
3. 家电控制实体属性图
4. 数据统计实体属性图

## Slide 25
04
数据库逻辑结构设计
智能家居系统的设计与实现
1. 用户表
2. 传感器数据表
3. 家电控制实体属性图
4. 数据统计实体属性图

## Slide 26
04
数据实时显示模块软件设计
智能家居系统的设计与实现

## Slide 27
04
家居控制模块软件设计
智能家居系统的设计与实现

## Slide 28
04
数据统计模块软件设计
智能家居系统的设计与实现

## Slide 29
04
报表导出模块软件设计
智能家居系统的设计与实现

## Slide 30
感谢各位老师的批评指正
答辩人：尤旋
导师：李涛
LOGO
南京信息工程大学